## Slide 1: Méréstechnikai alapismeretek
Írta és szerkesztette:
Sárosi József (Szegedi Tudományegyetem)
Fabulya Zoltán (Szegedi Tudományegyetem)
2014

## Slide 2
Lektorálta:
Varga László (Szegedi Tudományegyetem)
Készült a
„Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon” című, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 azonosítóval rendelkező pályázat keretében
ISBN 978-963-306-268-5

## Slide 3: Tartalom
Bevezetés a méréstechnikába
SI egységei, prefixumok
Információ és jel
Mérés és modellezés
Mérés folyamata
Mérési módszerek
Mérőműszerek
Érzékelők
Mérési hibák
Valódi eredmény becslése
Hibák halmozódása műveletek során
Ábrázolás
Kapcsolatvizsgálat
Mérési jegyzőkönyv
Fejezet elejére
Tartalom

## Slide 4: Bevezetés a méréstechnikába
1. fejezet

## Slide 5: Irányítás művelete és felosztása
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába
Az irányítás olyan művelet, amely egy műszaki folyamatot
  elindít,
  fenntart,
  megváltoztat vagy
  megállít.
  Az irányítás osztályozása:
  vezérlés (kézi, önműködő),
  szabályozás (kézi, önműködő).
  Irányítástechnika (automatika)

## Slide 6: A vezérlési és a szabályozási folyamat működési vázlata
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába
Rövidítések:
xa: alapjel,
xe: ellenőrző jel,
xr: rendelkező jel,
xb: beavatkozó jel,
xm: módosított jellemző,
xs: szabályozott jellemző,
xz: zavaró jellemző,
A: anyag,
E: energia,
I: információ.

## Slide 7: A vezérlés és a szabályozás közötti legfontosabb különbségek
Hatáslánc:
  vezérlés: nyitott,
  szabályozás: zárt.
Zavaró jellemzők kiküszöbölése:
  vezérlés: csak az előre ismert zavaró jellemzőket,
  szabályozás: valamennyi zavaró hatást.
Stabilitás:
  vezérlés: mindig stabilisan működik,
  szabályozás: labilis működés is bekövetkezhet.
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 8: Az irányítás részműveletei
Információszerzés a folyamatról.
Ítéletalkotás az információ alapján, döntés a rendelkezés szükségességéről.
Rendelkezés, azaz utasítás a beavatkozásra.
Jelformálás (jelmódosítás, jelerősítés).
Beavatkozás, azaz az irányított folyamat befolyásolása a rendelkezés alapján.
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 9: Gondolkodtató feladatok
Szoba hőfoktartása: vezérléssel vagy szabályozással?
Tartályban lévő folyadék hőmérsékletének, szintjének előírt értéken tartása: vezérléssel vagy szabályozással?
Keverőgép motorjának indítása: vezérléssel vagy szabályozással?
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 10: Mérés fogalma
A mérendő mennyiség hányszor nagyobb (kisebb), mint a számára alapul választott egységnyi mennyiség.
A mérés mindig összehasonlítás.
Egy X fizikai mennyiség esetén:
Ha I = 10 A, akkor {I} = 10 és [I] = A.
Metrológia, méréstechnika, műszertechnika, mérésügy
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 11: Egyenletek
Mennyiségi egyenlet:
Számérték egyenlet:
Mértékegység egyenlet:
Koherens mértékrendszer: C = 1
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 12: Kézi mérés
Az ember érzékszerveivel vagy mérőeszköz(ök) segítségével szerez információt.
Központban a mérést végző személy, akinek feladata például:
  a paraméterek kézi beállítása,
  a mérési pontok kiválasztása,
  a mérési adatok leolvasása,
  a mérési eredmények feldolgozása.
Előforduló hibák: emberi tévedés, leolvasási hiba, stb.
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 13: Önműködő (automatikus) mérés
A mérőeszköz szerez információt és villamos úton továbbítja a mérési eredményt a mérésvezérlőnek, melynek feladata például:
  a paraméterek villamos beállítása,
  a mérési pontok léptetése.
A kiértékelés automatikusan történik, a pontosság elsősorban az eszköztől függ.
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 14: Feladat
Adjuk meg az U elektromos feszültséget V-ban és az I elektromos áramerősséget mA-ben, majd határozzuk meg a teljesítményre vonatkozó számérték egyenletet!
Fejezet elejére
Bevezetés a méréstechnikába

## Slide 15: SI egységei, prefixumok
2. fejezet

## Slide 16: Mértékegységrendszerek
SI (International System of Units, Nemzetközi mértékegységrendszer): a fizikai mennyiségek egységes mértékegységrendszere.
Korábban használatos mértékegységrendszer például:
  CGS (centiméter, gramm, másodperc (secundum, szekundum)),
  MKSA (méter, kilogramm, másodperc, amper).
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok

## Slide 17: Az SI bevezetésének szempontjai
Koherens legyen.
Az eddig használt mértékegységrendszer alap- és származtatott egységein ne változtasson lényegesen.
Alkalmazható legyen a műszaki tudományok egész területén.
Összehasonlíthatóság, ellentmondás mentesség.
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok

## Slide 18: Az SI felépítése
Megkülönböztetünk:
  alap- és
  származtatott egységeket.
Már nem létezik a kiegészítő egység (radián, szteradián) kategória.
Radián és szteradián: dimenziótlan, származtatott SI-egységek.
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok

## Slide 19: Az SI egységei
Alapegységei:
Származtatott egységei:
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok
Mennyiség |  | Egység | 
Név | Jel | Név | Jel
hosszúság | l | méter | m
tömeg | m | kilogramm | kg
idő | t | szekundum | s
elektromos áramerősség | I | amper | A
termodinamikai hőmérséklet | T | kelvin | K
anyagmennyiség | n | mól | mol
fényerősség | Iv | kandela | cd
Példák
Definíciók

## Slide 20: Prefixumok (decimális)
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok
Szorzó | Név | Jel
10-24 | yokto | y
10-21 | zepto | z
10-18 | atto | a
10-15 | femto | f
10-12 | piko | p
10-9 | nano | n
10-6 | mikro | µ
10-3 | milli | m
10-2 | centi | c
10-1 | deci | d
Szorzó | Név | Jel
101 | deka | da (dk)
102 | hekto | h
103 | kilo | k
106 | mega | M
109 | giga | G
1012 | tera | T
1015 | peta | P
1018 | exa | E
1021 | zetta | Z
1024 | yotta | Y

## Slide 21: Prefixumok (bináris)
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok
Szorzó | Név | Jel
210 (10241) | kibi | Ki
220 (10242) | mebi | Mi
230 (10243) | gibi | Gi
240 (10244) | tebi | Ti
250 (10245) | pebi | Pi
260 (10246) | exbi | Ei
270 (10247) | zebi | Zi
280 (10248) | yobi | Yi

## Slide 22: Prefixumok használata
Példák:
  10 mA = 10∙10-3 A = 0,01 A.
  6 MW = 6∙106 W = 6 000 000 W.
  Mekkora a P, ha U = 100 mV és I = 3 mA?
  P = U∙I = 100 mV∙3 mA= 100∙10-3 V∙3∙10-3 A =
  = 300∙10-6 V∙A = 300∙10-6 W = 300 µW = 0,3 mW.
A prefixumokat tilos többszörösen használni:
  3 µkg = 3∙10-6∙103 g = 3∙10-3 g = 3 mg.
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok

## Slide 23: Feladatok
Határozzuk meg a összefüggés alapján a ρ fajlagos villamos ellenállás mértékegységét!
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok
matematikailag helyes megoldás
alkalmazástechnikailag helyes megoldás

## Slide 24: Feladatok
Határozzuk meg a összefüggés alapján a Reynolds-szám mértékegységét!
Mindkét feladatban szerepel a ρ mennyiség, de teljesen eltérő tartalommal!
Fejezet elejére
SI egységei, prefixumok
dimenzió
nélküli
mennyiség

## Slide 25: Információ és jel
3. fejezet

## Slide 26: Információ és jel
Információ: hír, üzenet, közlés valaminek az állapotáról.
Jel: valamely fizikai állapothatározó (mérhető tulajdonság vagy mennyiség) olyan értéke vagy értékváltozása, amely egy egyértelműen hozzárendelt információ szerzésére, továbbítására vagy tárolására alkalmas.
A jel az információ megjelenése.
Méréssel a jel nagyságát tudjuk meghatározni.
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 27: Jelek osztályozása
Megjelenési forma szerint:
  analóg,
  digitális.
Időbeni lefolyás szerint:
  folyamatos,
  szaggatott.
Értékkészlet szerint:
  folytonos,
  szakaszos.
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 28: Jelek osztályozása
Meghatározottság szerint:
  determinisztikus:
    periodikus:
      harmonikus (szinuszos),
      általános periodikus,
    nem periodikus:
      kvázi periodikus,
      tranziens,
  sztochasztikus:
    stacionárius,
    nem stacionárius.
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 29: Periodikusan ismétlődő szinuszos jel
Csúcstól-csúcsig terjedő érték:
Fejezet elejére
Információ és jel
Jelölések:
u(t): pillanatérték,
Ucs: csúcsérték (amplitúdó),
Ueff: effektív érték,
Uak: abszolút középérték,
T: periódusidő, [T] = s,
nullátmenet: a függvény előjele megváltozik.

## Slide 30: Periodikusan ismétlődő szinuszos jel
Pillanatérték:
Körfrekvencia:
Frekvencia:
Effektív érték:
Fejezet elejére
Információ és jel
Jelölések:
t: a kiindulástól eltelt idő, [t] = s,
φ0: kezdőfázis, [φ0] = rad.

## Slide 31: Periodikusan ismétlődő szinuszos jel
Abszolút középérték:
Csúcstényező:
Formatényező:
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 32: Feladatok
Határozzuk meg a 230 V-os hálózati feszültség csúcsértékét és abszolút középértékét!
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 33: Feladatok
Mekkora az 50 Hz-es 230 V-os hálózati feszültség pillanatértéke a kiindulástól számított 3 ms időpontban (φ0 = 0)?
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 34: Gondolkodtató feladat
A szinuszos jel melyik jellemzőjét kapjuk a kiindulástól számított 5, 10, 15 és 20 ms időpontban (φ0 = 0)?
Fejezet elejére
Információ és jel

## Slide 35: Mérés és modellezés
4. fejezet

## Slide 36: A mérés és a modellezés kapcsolata
Modell: a valóság egyszerűsített mása, amely a vizsgált jelenség szempontjából a valósághoz hasonlóan viselkedik.
A modell a valóság és a mérési folyamat között létesít kapcsolatot.
Modellezés: a modell megalkotásának folyamata, mely többnyire iteratív jellegű.
Fejezet elejére
Mérés és modellezés

## Slide 37: Modellezés folyamata
Modellalkotás, a kísérletek megtervezése, a mérési stratégia kidolgozása.
A kísérlet megfigyelése, a modell és a jelenség összehasonlítása.
Kiértékelés, pontosítás.
Fejezet elejére
Mérés és modellezés

## Slide 38: Kísérlet fogalma
Kísérlet: az a folyamat, mely során a vizsgált jelenséget mesterségesen állítjuk elő szigorúan ellenőrizhető helyzetben, feltételei megváltoztathatók és megismételhetők.
A kísérlet eredménye a megfigyelt jelenségre vonatkozó következtetés.
Fejezet elejére
Mérés és modellezés

## Slide 39: Modellek csoportosítása
Fizikai modell: a valós rendszer nagyított, kicsinyített vagy azzal azonos méretű, de egyszerűsített mása (pl. makettek).
Funkcionális modell: a rendszer objektumai idealizált funkciójuk alapján jelennek meg (pl. áramköri rajzok).
Matematikai modell: egyenletek, egyenletrendszerek.
Fejezet elejére
Mérés és modellezés

## Slide 40: Modellezési módszerek
Deduktív, mely kizárólag korábbi ismereteket használ fel, általános érvényű törvényszerű-ségekből kiindulva egy konkrét, (jól) ismert jelenség leírása a cél (fehér doboz modell).
Induktív, melynél egy kevésbé ismert jelenséget írunk le, kizárólag kísérleti adatokra épít (fekete doboz modell).
Legtöbbször e két módszer kombinált formában kerül felhasználásra (szürke doboz modell).
Fejezet elejére
Mérés és modellezés

## Slide 41: Mérés folyamata
5. fejezet

## Slide 42: Méréssel szemben támasztott követelmények
Célnak megfelelő pontosság elérése.
Kis visszahatás a mérőkörre.
Nagy mérési sebesség.
Távadhatóság (távmérés).
Adatgyűjtés (adattárolás, regisztrálás).
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 43: Mennyiségtípusok
A mérés során a következő mennyiségekkel találkozunk:
  mérendő mennyiség,
  befolyásoló mennyiség,
  zavaró mennyiség.
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 44: Mérés folyamata
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 45: Mérőeszköz felépítése
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 46: További jelátalakítás szükségessége
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 47: Adatgyűjtés digitális multiméterrel
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 48: Adatgyűjtés DAQ eszközzel
Fejezet elejére
Mérés folyamata

## Slide 49: Mérési módszerek
6. fejezet

## Slide 50: Analóg és digitális mérés
Analóg mérés: a mérendő mennyiség és a mutatóval kijelzett érték között folyamatos és folytonos a függvénykapcsolat.
Digitális mérés: nincs folytonos függvénykapcsolat a mérendő mennyiség és a számjegyekkel kijelzett érték között, hanem diszkrét értékekből és lépcsőkből áll a kapcsolat, csak bizonyos időközönként történik mintavétel a folytonos jelből.
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 51: Analóg és digitális mérés
A digitális mérés folyamata (mintavételes eljárás) három, egymást követő fázisból áll:
  mérés,
  jelfeldolgozás,
  kijelzés.
Hibrid mérés során az analóg és digitális jelek együtt hordozzák az információt.
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 52: Analóg és digitális mérés
Függvény-
kapcsolatok:
Digitális mérés elve:
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 53: Közvetlen és közvetett mérés
Közvetlen mérés: közvetlenül adódik a mérés eredménye (a mérendő mennyiséget közvetlenül a mértékegység egységnyi mennyiségével hasonlítjuk össze), nem szükséges közbenső számítás.
Közvetett mérés: más mennyiségből közbenső számítással, átalakítással, stb. határozzuk meg a mérendő mennyiség nagyságát.
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 54: Értékmutató és állapotbeállító módszer
Értékmutató módszer: a mérendő mennyiség nagysága (értéke) a mérőműszer mutatójának kitérésében vagy számjegykijelzésében mutatkozik.
Állapotbeállító módszer: akkor tudunk a mérendő mennyiség nagyságára következtetni, ha pl. a mérőműszer mutatóját nullára visszaállítjuk.
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 55: Etalonnal végzett mérések módszerei
Etalon (hiteles mérték, valamely mértékegység állandó, hiteles mintapéldánya) alkalmazásakor a csoportosítást elvégezhetjük az alábbiak szerint is:
  összehasonlító,
  helyettesítő és
  differencia módszer.
Fejezet elejére
Mérési módszerek

## Slide 56: Mérőműszerek
7. fejezet

## Slide 57: Mérőműszerek
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 58: Multiméter
Egyetlen műszerként teszi lehetővé több mennyiség mérését is.
A legalapvetőbb multiméterek olyan elektromos mennyiségek mérésére képesek, mint a feszültség, az áramerősség vagy az ellenállás.
Egyes multiméterek mérni, illetve tesztelni tudják a következőket is: frekvencia, kapacitás, hőmérséklet, dióda, tranzisztor, szakadás.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 59: Analóg és digitális multiméter
Analóg multiméter: egy µA mérőt használ és nyomaték-összehasonlítás elve alapján működik.
A műszerre kapcsolt mérendő mennyiség hatására a lengőrész elfordul, melynek nyugalmi helyzetében a mutató kijelöli a skálán a mért értéket.
Digitális multiméter: digitális elv alapján működik és integrált áramkörökből épül fel.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 60: Mérőműszerek osztályozása
Mérendő mennyiség szerint:
  villamos,
  nemvillamos mennyiség.
Mérés módja szerint:
  kitéréses,
  kompenzációs (kiegyenlítéses).
Pontossági osztály szerint:
  0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 61: Mérőműszerek osztályozása
Működési elv szerint:
  villamos (elektromechanikus, elektronikus),
  mechanikus,
  optikai,
  pneumatikus,
  vegyes rendszerű.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 62: Mérőműszerek osztályozása
Mérés időbeli lefolyása szerint:
  folyamatosan mérő műszerek,
  szakaszosan mérő műszerek.
Feladatuk szerint:
  mutató,
  író (regisztráló),
  jelző műszerek.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 63: Mérőműszerek osztályozása
Működtetéshez szükséges segédenergia szerint:
  segédenergia nélküli („hideg” műszer),
  segédenergiával táplált.
Az érzékelő és a jelfeldolgozás egymáshoz viszonyított elhelyezkedése szerint:
  helyszínen mérő,
  távmérő műszerek.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 64: Mérőműszerek jellemzői
Méréshatár: analóg mérőműszer esetén a mérendő mennyiségnek azon értéke, amely a mutatót a legutolsó skálaosztásig téríti ki, míg digitális mérőműszer esetén a mérendő mennyiségnek az az értéke, melynél a kijelző számjegyei a legmagasabb értékre állnak be.
Fejezet elejére
Mérőműszerek
Egy 200 mV méréshatárú, 4½ digites kijelzőjű mérőműszer esetén a legnagyobb kijelezhető érték 199,99 mV.

## Slide 65: Mérőműszerek jellemzői
Mérési tartomány: a mérőműszeren még leolvasható legkisebb és legnagyobb érték közötti intervallum, ahol a mérőműszer hibája egy meghatározott értéknél kisebb.
Pontosság: megadja, hogy a műszeren leolvasható érték mennyire egyezik a helyes értékkel, azaz a műszer hibájára utal.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 66: Mérőműszerek jellemzői
  Analóg mérőműszernél:
Fejezet elejére
Mérőműszerek
Jelölések:
H: abszolút hiba,
hpo: a pontossági osztálynak megfelelő relatív hiba,
xkonvencionális: rendszerint a felső méréshatár.

## Slide 67: Mérőműszerek jellemzői
  Digitális mérőműszernél:
    A mért/mérni kívánt értékre vonatkoztatott hibaösszetevő (hrdg, reading):
    A méréshatárra vonatkoztatott hibaösszetevő (hfs, full scale):
Fejezet elejére
Mérőműszerek
Jelölések:
Hx: a mérés abszolút hibája,
xrdg: mért/mérni kívánt érték,
xfs: aktuális méréshatár.

## Slide 68: Mérőműszerek jellemzői
    E két hibaösszetevő egymással kifejezve:
    Az impulzusszámlálásból adódó hibaösszetevő (hc, count):
Fejezet elejére
Mérőműszerek
Jelölések:
D: a bizonytalan jegyek száma,
N: a kijelzett/kijeleztetni kívánt szám értéke tizedespontok nélkül.

## Slide 69: Mérőműszerek jellemzői
    Eredő relatív hiba:
    Hibasáv:
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 70: Mérőműszerek jellemzői
Érzékenység: analóg mérőműszer esetén a mérendő mennyiség egységnyi megváltoztatásához tartozó kitérésváltozás a kijelzőn:
Az érzékenység reciproka a műszerállandó:
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 71: Mérőműszerek jellemzői
Lineáris skála esetén:
Az x mérendő mennyiség meghatározható a c műszerállandó és a mutató fokban, osztásban, stb. leolvasott  kitérés szorzataként:
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 72: Mérőműszerek jellemzői
Felbontóképesség: ha egy 3½ digites kijelzőjű mérőműszer legkisebb méréshatára 20 mV, akkor a legnagyobb kijelezhető érték 19,99 mV, a felbontóképesség pedig 0,01 mV.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 73: Mérőműszerek jellemzői
További jellemzők:
  beállási idő,
  csillapítottság,
  fogyasztás,
  használati helyzet,
  ismétlőképesség,
  stabilitás,
  szigetelési feszültség,
  túlterhelhetőség.
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 74: Feladat
Értelmezzük az alábbi 15 V méréshatárú táblaműszeren látható piktogramokat!
Fejezet elejére
Mérőműszerek

## Slide 75: Érzékelők
8. fejezet

## Slide 76: Érzékelő
Az érzékelő (sok esetben mérő-átalakító) közvetlen kapcsolatban áll a mérendő mennyiséggel és attól függő mennyiséget/jelet szolgáltat:
Az érzékelő tehát az információszerzés eszköze.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 77: Nemvillamos mennyiség villamos jellé alakítása
Potenciométer: elmozdulás, elfordulás  ellenállás(változás).
Ellenállás-hőmérő: hőmérséklet  ellenállás(változás).
Hőelem: hőmérséklet  elektromos feszültség(változás).
Kondenzátor: nedvességtartalom, nyomás, szint  kapacitás(változás).
Fejezet elejére
Érzékelők
Hőmérséklet mérése

## Slide 78: Nemvillamos mennyiség villamos jellé alakítása
Nyúlásmérő bélyeg: erő hatására bekövetkező mechanikai deformáció  ellenállás(változás):
  a nemvillamos mennyiség illesztése (mechanikai kialakítás): erő  megnyúlás,
  elemi érzékelő (nyúlásmérő bélyeg): megnyúlás  ellenállás-változás,
  jelátalakító (hídkapcsolás): ellenállás-változás  feszültségváltozás.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 79: Nemvillamos mennyiség villamos jellé alakítása
Az átalakítás előnyei:
  a villamos jelek tág határok között erősíthetők, digitalizálhatók,
  megvalósítható a távmérés, az önműködő (automatikus) mérés, adatgyűjtés, adattárolás és regisztrálás,
  a mérés a kis jel- és energiaszint miatt nem vagy szinte alig hat vissza a folyamatra.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 80: Karakterisztikák
Karakterisztika: a mérendő mennyiség és a kimeneti jel közötti kapcsolatot írja le.
Az érzékelők karakterisztikáit két csoportba sorolhatjuk:
  statikus,
  dinamikus.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 81: Statikus karakterisztika
Leírja a kimenet és a bemenet közötti kapcsolatot, ha a bemenet nem változik.
Vagyis a statikus karakterisztika az időben állandósult bemeneti és kimeneti jelek értékpárjaira vonatkozik.
Az időbeli változást figyelmen kívül hagyjuk.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 82: Statikus karakterisztika
Néhány statikus jellemző:
  méréstartomány,
  érzékenység,
  felbontóképesség.
Néhány karakterisztika hiba:
  linearitási hiba,
  hiszterézis hiba,
  ismétlőképességi hiba,
  nullponthiba.
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 83: Dinamikus karakterisztika
A kimenet és a bemenet közötti kapcsolatot adja meg, amikor a mérendő mennyiség gyorsan megváltozik.
Általános differenciál-egyenlet:
Beállási idő
Fejezet elejére
Érzékelők
Jelölések:
a0, a1, a2,…, an: együtthatók.

## Slide 84: Dinamikus karakterisztika
Nulladrendű (pl. potenciométer), ahol a bemenet és a kimenet lineáris kapcsolatban áll:
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 85: Dinamikus karakterisztika
Elsőrendű (pl. higanytöltésű hőmérő folyadékba merítéskor), ahol a bemenet és a kimenet közötti kapcsolat egy elsőrendű differenciál-egyenlettel adható meg:
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 86: Dinamikus karakterisztika
Másodrendű (pl. tömeg-rugó-csillapító rendszer, mint gyorsulásmérő vagy egy tokkal ellátott hőmérő), ahol a bemenet és a kimenet kapcsolatát egy másodrendű differenciál-egyenlet írja le:
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 87: Tömeg-rugó-csillapító rendszer
Egy függőleges elrendezésű tömeg-rugó-csillapító rendszerre (csillapított szabad rezgés esetén) felírható a következő differenciál-egyenlet:
Fejezet elejére
Érzékelők
Jelölések:
m: tömeg,
c: csillapítási tényező,
k: rugómerevség,
y: elmozdulás.

## Slide 88: Tömeg-rugó-csillapító rendszer
Csillapítási viszony:
A csillapítási viszony alapján a rendszer lehet:
  túlcsillapított (ζ > 1),
  kritikus csillapítású (ζ = 1),
  alulcsillapított (ζ < 1).
Fejezet elejére
Érzékelők

## Slide 89: Tömeg-rugó-csillapító rendszer
Fejezet elejére
Érzékelők
Matematikai modell:
Funkcionális modell:
Jelölés:
f(t): gerjesztés.

## Slide 90: Tömeg-rugó-csillapító rendszer
Válaszfüggvények:
Fejezet elejére
Érzékelők
Túlcsillapított
Kritikus csillapítás
Alulcsillapított

## Slide 91: Mérési hibák
9. fejezet

## Slide 92: Mérési hibák
Egy fizikai mennyiség valódi értéke nem határozható meg teljes bizonyossággal, mivel a mérési módszer tökéletlensége, a mérőeszköz pontatlansága, a mérést végző személy adottságai és a külső körülmények miatt hibák lépnek fel, ezért az a cél, hogy a valódi értéket a lehető legjobban megbecsüljük.
A valódi érték legjobb becslését helyes értéknek nevezzük.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 93: Mérési hibák megjelenítésük szerint
Abszolút hiba:
Korrekció:
Relatív hiba és százalékos alakja:
Fejezet elejére
Mérési hibák
Jelölések:
xm: mért érték,
xh: helyes érték.

## Slide 94: Mérési hibák eredetük szerint
Lehetnek:
  modellből adódó,
  mérési módszerből adódó,
  mérőműszer okozta (pl. skálahiba, nullahiba),
  mérendő mennyiség okozta (pl. mérendő mennyiség ingadozása),
  személyi (pl. parallaxis hiba, interpolációs hiba),
  környezeti (pl. környezeti hőmérséklet által okozott) hibák.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 95: Mérési hibák jellegük szerint
Lehetnek:
  rendszeres,
  véletlen,
  durva hibák.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 96: Pontosság és precizitás
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 97: Feladatok
Egy feszültségmérő műszer 10 V hitelesítő feszültség mellett 9,5 V-ot mutat.
  Határozzuk meg az abszolút és a relatív hibát!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 98: Feladatok
Egy 1-es pontossági osztályba tartozó feszültségmérő műszer méréshatára 100 V.
  Mekkora a maximális végkitérésre vonatkoztatott relatív hiba?
  Határozzuk meg az abszolút hibát, valamint a relatív hibát, ha a műszerrel 90 V-ot szeretnénk mérni!
  Mekkora a maximális relatív hiba ebben az esetben?
  Mekkora a relatív és a maximális relatív hiba, ha 10 V-ot szeretnénk mérni?
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 99: Feladatok
  A maximális végkitérésre vonatkoztatott relatív hiba megegyezik a pontossági osztály értékével, vagyis 1%.
  Abszolút és relatív hiba, ha a műszerrel 90 V-ot szeretnénk mérni:
  Az abszolút hiba a skála minden részén, a mutató kitérésétől függetlenül állandó!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 100: Feladatok
  Maximális relatív hiba:
  A mért (kijelzett) értéknek e tartományba kell esnie.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 101: Feladatok
  Relatív hiba és annak százalékos értéke 10 V esetén:
  Maximális relatív hiba és annak százalékos értéke 10 V esetén:
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 102: Feladatok
  A mért (kijelzett) értéknek e tartományba kell esnie.
  Látható, hogy kis kitérésnél a relatív hiba nagyobb, ezért - ha van rá lehetőség - mindig abban a méréshatárban kell mérni, melynél a mutató a végkitérés közelében tartózkodik.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 103: Feladatok
Egy 10 V méréshatárú digitális feszültségmérő műszer 9,215 V-ot mutat.
  Határozzuk meg a hibasávot, ha hfs = ±0,05% és
  D = 1!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 104: Feladatok
  A műszer a mért érték körül ekkora hibasávot okoz.
  Ismételjük meg a számításainkat abban az esetben, ha ugyanebben a méréshatárban 0,085 V-ot mérünk!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 105: Feladatok
Fejezet elejére
Mérési hibák
  A műszer a mért érték körül ekkora hibasávot okoz.

## Slide 106: Feladatok
  Mint látható, mindkét esetben a hibasáv (kerekítés után) ± 6 mV, ez azonban ne tévesszen meg bennünket, hisz nagyságrendekkel eltérő feszültségeket mértünk.
  Mindig a relatív hiba alapján végezzük az összehasonlítást!
  Ha így teszünk, akkor látható, hogy az első esetben ± 0,065%, míg a második esetben ± 7,058% a mérés relatív hibája, azaz a digitális műszereknél is nagy jelentősége van a megfelelő méréshatár kiválasztásának.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 107: Feladatok
Egy 0-500 °C méréstartományú digitális kijelzésű hőmérő pontosságát a következőképpen adták meg: ± 0,1% ± 2 digit.
  Mekkora az eredő relatív hiba, ha pontosan 400 °C-ot szeretnénk mérni?
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 108: Feladatok
Egy 3½ digites kijelzőjű mérőműszerrel
1,200 V-ot szeretnénk mérni.
  Mekkora az eredő relatív hiba 20 V-os és 2 V-os méréshatárban, ha a pontosságra vonatkozóan a következő került megadásra: ± 0,5% ± 3 digit?
  Határozzuk meg a hibasávokat!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 109: Feladatok
  20 V-os méréshatárban X.XX (1,20 V) formájú kijelzést kapunk:
  Mivel a kijelzés csak két tizedes jegyet enged meg, így a mért értékünk 1,16 V és 1,24 V között lesz.
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 110: Feladatok
  2 V-os méréshatárban X.XXX (1,200) formájú kijelzést kapunk:
  A mért értékünk 1,191 V és 1,209 V között lesz.
  Méréshatár kiválasztása!
Fejezet elejére
Mérési hibák

## Slide 111: Valódi eredmény becslése
10. fejezet

## Slide 112: Valódi eredmény becslése
A mért fizikai mennyiség tényleges, valódi értékének becslésére csak a matematikai statisztika módszereivel van lehetőség az elvégzett mérési sorozat alapján.
Fajtái:
  pontbecslés: egyetlen számmal becslünk,
  intervallumbecslés: konfidencia intervallumot adunk meg, melyben a mérés helyes értéke P valószínűséggel megtalálható.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 113: Definíciók
Ha a mérendő mennyiség ugyanazon értékét ugyanazzal a műszerrel változatlan körülmények között ugyanaz a személy egymás után többször megméri, akkor mérési sorozathoz jutunk, melynek elemeit elemi eseményeknek nevezzük.
A valódi érték a véletlen hibáktól mentes mérési eredmény, amit viszont véges számú méréssel nem lehet pontosan meghatározni.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 114: Pontbecslésre alkalmazható statisztikai értékek
Átlag (számtani középérték):
Módusz (gyakorisági középérték): a mérési sorozat legnagyobb gyakoriságú eleme.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Jelölések:
xi: az i-dik mérés eredménye,
n: a mérések száma.

## Slide 115: Pontbecslésre alkalmazható statisztikai értékek
Medián (középső érték): a mérési sorozat azon értéke, melynél azonos számú kisebb és nagyobb értékű elem van.
Amennyiben a mérési sorozat elemeit növekvő sorrendbe állítjuk, akkor a medián középen helyezkedik el.
Ha a mérési sorozat páratlan elemszámú, akkor a középső elem, ha páros elemszámú, akkor a két középső elem számtani átlaga adja a mediánt.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 116: Műszeres mérések legjobb pontbecslése
Műszeres méréseink során jellemzően a mért fizikai mennyiség folytonos, intervallum skálán mérhető.
Ekkor a valódi érték a mért mennyiség várható értéke, aminek legjobb pontbecslése a mért értékek átlaga (ha nem tapasztalunk jelentős ferdeséget, ami feltételezhető is).
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 117: Konfidencia intervallum megadása a terjedelemmel
  Az L = L1+L2 intervallumot a mérési sorozat terjedelemének nevezzük.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 118: Konfidencia intervallum megadása az átlagos abszolút eltéréssel
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 119: Konfidencia intervallum megadása a valószínűségi értéktartománnyal
  A ±P azt az intervallumot eredményezi az átlag környezetében, melyben az elemek fele megtalálható.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 120: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
A fizikai mennyiségek mérési eredményei rendszerint normális (Gauss) eloszlást követnek.
Az ún. sűrűségfüggvény:
Célunk µ becslése egy olyan intervallummal, melybe adott valószínűséggel beletartozik.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Jelölések:
µ: az eloszlás várható értéke,
σ: az eloszlás szórása.

## Slide 121: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
Bármely X mért érték esetén az eloszlását az f(x) sűrűségfüggvényével egyértelműen leírhatjuk:
Ez azt jelenti, hogy egy [a;b) intervallumon a sűrűségfüggvény és az x tengely közötti terület egyenlő annak valószínűségével, hogy az X mért értékünk az [a;b) intervallumba esik.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 122: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
Egy normális eloszlású X mért érték sűrűségfüggvénye egyértelműen meghatározott az X várható értékével
(µ = E(X)) és szórásával (σ = D(X)).
A következő módon jelöljük, hogy X normális eloszlású adott várható értékkel és szórással:
Viszont µ és σ nem ismertek, csak becsülni tudjuk őket a mérési sorozat alapján.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 123: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 124: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
Bármely X~N(µ;σ) normális eloszlású változó standardizálással átalakítható Z~N(0;1) standard normális eloszlásúvá:
Ennek az a jelentősége, hogy elegendő csak a standard normális (0 várható értékű és 1 szórású) eloszláshoz tartozó értékeket alapul venni a számításaink során, melyeket táblázatban találunk.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 125: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
A µ várható érték legjobb becslése a számtani középérték.
A σ szórás legjobb becslése a korrigált tapasztalati szórás:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 126: Matematikai alapok konfidencia intervallum megadásához szórással
Középérték korrigált tapasztalati szórása (standard hiba):
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 127: Konfidencia intervallum megadása szórással
Két képlet egyike lehet alkalmazható:
A z a standard normális eloszlás, míg t a Student-féle t-eloszlás esetén egy konfidenciaszinttől () függő érték ( kvantilis).
z alkalmazható, ha σ ismert.
t értéket alkalmazzuk, ha σ nem ismert és normális eloszlásúnak feltételezhető a mérés.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Notes: Ezt javítottam

## Slide 128: Normalitás ellenőrzése
Az esetek többségében a normalitás ellenőrzés nélkül is feltételezhető, ha a mérés eredményét sok kis hatású, egymástól független tényező összegződése befolyásolná.
Amennyiben szükséges a normalitás ellenőrzése ismeretlen, jelentős hatású tényezők miatt, akkor 50-nél kisebb elemszámú mérési sorozat esetén a Shapiro-Wilk próba alkalmazható.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 129: Shapiro-Wilk próba
Rendezzük a mérési sorozat adatait:
Ha w < wp, akkor elvethető a normalitás.
ani és wp táblázatbeli értékek egy n elemszám, ill. P biztonsági szint mellett.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 130: Normalitás gyors ellenőrzése
A Shapiro-Wilk próba elvégzésének hátránya, hogy nagyméretű táblázatokat igényel.
  Táblázatok nélkül, de kevésbé megbízhatóan alkalmazható a Geary próbához hasonló technika:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 131: Feladatok
Feszültséget mérünk és a következő értékeket kapjuk: 6,15 V, 6 V, 6,05 V, 5,95 V, 6 V, 5,8 V, 5,9 V, 6,1 V, 6 V, 6,05 V, 6 V.
  Határozzuk meg a sorozat átlagát, mediánját és móduszát!
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 132: Feladatok
  Először rendezzük az adatokat növekvő sorrendbe és határozzuk meg a gyakoriságot:
  Medián a középső érték: 6 V.
  Módusz a legnagyobb gyakoriságú érték: 6 V.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Érték [V] | 5,8 | 5,9 | 5,95 | 6 | 6,05 | 6,1 | 6,15
Gyakoriság [db] | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1

## Slide 133: Feladatok
Ellenállást mérünk és a következő értékeket kapjuk: 99,2 , 99,4 , 100,7 , 99,9 , 99 , 100,4 , 100,6 , 99,8 , 99,9 , 100,1 .
  Határozzuk meg a konfidencia intervallumot a terjedelemmel!
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 134: Feladatok
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 135: Feladatok
Vizsgáljuk meg az előző feladat alapján, hogy a mérési sorozatunkból következtethetünk-e normális eloszlásra!
Alkalmazzuk a Geary próbához hasonló, táblázatokat nem igénylő technikát:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 136: Feladatok
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 137: Feladatok
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 138: Feladatok
  Ez az érték beleesik a normalitáshoz szükséges intervallumba:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 139: Feladatok
Ellenőrizzük a normalitást Shapiro-Wilk próbával is 95%-os megbízhatósági szinten!
  Az adatok növekvő sorrendben:
  Kiszámítandó:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 140: Feladatok
  Használjuk fel az előző számításokat a nevezőnél:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Táblázat megnyitása

## Slide 141: Feladatok
  A 95%-os biztonsági szinthez tartozó kritikus határ táblázatból:
  Mivel w nem kisebb a kritikus határnál (wp), ezért 95% biztonsággal állítható, hogy a mérési sorozat normális eloszlású sokaságból származik.
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Táblázat megnyitása

## Slide 142: Feladatok
Határozzuk meg a korábbi feladatban szereplő ellenállások esetén a 99%-os biztonsági szintű konfidencia intervallumot!
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése

## Slide 143: Feladatok
  A táblázatból 99%-os konfidencia szint és n = 10 esetén (szabadsági fok = 9!) t = 3,250, így:
Fejezet elejére
Valódi eredmény becslése
Táblázat megnyitása

## Slide 144: Hibák halmozódása műveletek során
11. fejezet

## Slide 145: Hibák halmozódása műveletek során
A mérésekkel meghatározott eredményekkel sok esetben matematikai számításokat végzünk, pl. ellenállás értékének meghatározása az elektromos feszültség és áramerősség mérésével.
Ezeket összetett eseményeknek nevezzük.
Az összetett esemény hibaszámítását két esetre vizsgáljuk:
  hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben,
  hibák halmozódása valószínűségi alapon.
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 146: Összetett esemény hibája
Elemi események mérésének hibája:
Összetett esemény:
Összetett esemény hibája:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során
Jelölések:
x és y egymástól függetlenül mért adat.

## Slide 147: Összetett esemény hibája
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 148: Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben
Ekkor Δx, Δy és Δz értékeket terjedelemnek tekintjük:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 149: Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben
Összeadás esetén (z = x+y):
  abszolút hiba:
  relatív hiba:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 150: Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben
Kivonás esetén (z = x-y):
  abszolút hiba:
  relatív hiba:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 151: Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben
Szorzás esetén (z = x∙y):
  abszolút hiba:
  relatív hiba:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 152: Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben
Osztás esetén (z = x/y):
  abszolút hiba:
  relatív hiba:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 153: Hibák halmozódása valószínűségi alapon
Ekkor Δx, Δy és Δz értékeket szórásnak tekintjük:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 154: Hibák halmozódása valószínűségi alapon
Összeadás esetén (z = x+y):
  szórás:
  relatív szórás:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 155: Hibák halmozódása valószínűségi alapon
Kivonás esetén (z = x-y):
  szórás:
  relatív szórás:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 156: Hibák halmozódása valószínűségi alapon
Szorzás esetén (z = x∙y):
  szórás:
  relatív szórás:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 157: Hibák halmozódása valószínűségi alapon
Osztás esetén (z = x/y):
  szórás:
  relatív szórás:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 158: Feladatok
Kapcsoljunk két ellenállást sorosan és határozzuk meg az eredőjét!
  Ellenállások értéke:
    R1 = 180  ± 2%  (180 ± 3,6) ,
    R2 = 220  ± 5%  (220 ± 11) .
  A sorosan kapcsolt ellenállások eredőjét összegzéssel kapjuk:
Fejezet elejére
Hibák halmozódása műveletek során

## Slide 159: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 160: Feladatok
  Hibák halmozódása valószínűségi alapon:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 161: Feladatok
Határozzuk meg a teljesítmény értékét legkedvezőtlenebb esetben, ha U = 24 V ± 1% és I = 3 A ± 2%!
  A teljesítményt a megadott adatokból szorzással kapjuk:
  U = 24 V ± 1% = (24 ± 0,24) V és I = 3 A ± 2% = (3 ± 0,06) A.
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 162: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 163: Feladatok
Határozzuk meg az ellenállás értékét legkedvezőtlenebb esetben az előző feladatban szereplő U és I értékek alapján!
  Az ellenállást a megadott adatokból osztással kapjuk:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 164: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 165: Feladatok
Határozzuk meg a kimeneti feszültség relatív hibáját legkedvezőtlenebb esetben, ha a kimeneti feszültség két feszültség (U1 = 6,7 V és U2 = 6,5 V) különbségéből adódik!
  A voltmérő 2,5-es pontossági osztályú és 10 V méréshatárú.
  A kimeneti feszültséget kivonással kapjuk:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 166: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 167: Feladatok
  Látható, hogy ha x0 és y0 értéke közel esik egymáshoz, akkor a nevező a zérushoz közelít, a relatív hiba pedig a végtelenhez tart!
  Ha ugyanezeket a feszültségeket (U1 = 6,7 V és
  U2 = 6,5 V) 30 V-os méréshatárban mérjük, akkor:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 168: Feladatok
Határozzuk meg a teljesítményt legkedvezőtlenebb esetben, ha egy 1,5-es pontossági osztályú, 100 V méréshatárú voltmérővel 70 V-ot mérünk, míg egy szintén 1,5-es pontossági osztályú, 10 A méréshatárú ampermérővel 3 A-t mérünk!
  A teljesítményt a megadott adatokból szorzással kapjuk:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 169: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 170: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 171: Feladatok
Határozzuk meg a teljesítmény értékét, ha
U = 24 V ± 1% és R = (180 ± 9) !
  A teljesítményt az alábbi összefüggéssel kapjuk:
  U = 24 V ± 1% = (24 ± 0,24) V és R = (180 ± 9)  = = 180  ± 5%.
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 172: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 173: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 174: Feladatok
  Hibák halmozódása valószínűségi alapon:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 175: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 176: Feladatok
Kapcsoljuk az első feladatban szereplő két ellenállást párhuzamosan és határozzuk meg az eredőjét!
  Két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét az alábbi összefüggéssel kapjuk:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 177: Feladatok
  Hibák halmozódása legkedvezőtlenebb esetben:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 178: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 179: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 180: Feladatok
  Hibák halmozódása valószínűségi alapon:
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 181: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 182: Feladatok
Hibák halmozódása műveletek során
Fejezet elejére

## Slide 183: Ábrázolás
12. fejezet

## Slide 184: Ábrázolás
Célja:
  mérési adatok szemléltetése,
  adatok könnyebb értelmezhetősége.
Ábrázolási technikák:
  hisztogram: egyetlen adatsor gyakorisági adatait oszlopokkal szemlélteti,
  derékszögű koordinátarendszer: két adatsor alapján az egyik (független változó) függvényében ábrázoljuk a másikat (függő változó).
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 185: Ábrázolás hisztogrammal
A mérési sorozat adatait értéktartományokba (osztályokba) sorolva gyakorisági táblázatba foglaljuk.
Célszerű azonos szélességű osztályokat kialakítani:
Fejezet elejére
Ábrázolás
Jelölések:
xmin: legkisebb mért adat,
xmax: legnagyobb mért adat,
m: az osztályok száma.

## Slide 186: Ábrázolás hisztogrammal
Minden osztály végértéke megegyezik a következő kezdőértékével.
Az osztályok balról zártak és jobbról nyitottak.
Vízszintes tengelyen az osztályok határait, a függőleges tengelyen a darabszámot oszloppal jelenítjük meg.
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 187: Példa
Egy feszültségmérővel 7 mérést végeztünk és a következő adatokat kaptuk V-ban: 6,2, 6,32, 6, 6,6, 6,25, 6, 6,38.
  Készítsünk gyakorisági táblázatot osztályok kialakítása nélkül, majd osztályok alapján!
Fejezet elejére
Ábrázolás
Megoldó alkalmazás indítása

## Slide 188: Példa
  Gyakorisági táblázat értékek alapján:
  A módusz 6 V, ami eléggé megtévesztő.
Fejezet elejére
Ábrázolás
Érték [V] | Gyakoriság [db]
6 | 2
6,2 | 1
6,25 | 1
6,32 | 1
6,38 | 1
6,6 | 1

## Slide 189: Példa
  Alakítsunk ki 3 osztályt:
  A modális osztály a 6,2-6,4 V.
Fejezet elejére
Ábrázolás
Osztály [V] | Gyakoriság [db]
6-6,2 | 2
6,2-6,4 | 4
6,4-6,6 | 1

## Slide 190: Példa
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 191: Gyakorisági táblázat további adatai
  Gyakoriság (fi)
  Kumulált gyakoriság (Fi):
  Relatív gyakoriság (ri):
  Kumulált relatív gyakoriság (Ri):
  Empirikus sűrűségfüggvény (fi(x)):
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 192: A példa kibővített táblázata
Osztály [V] | Gyakoriság [db] | Kumulált gyakoriság [db] | Relatív gyakoriság | Kumulált relatív gyakoriság | Empirikus sűrűség-függvény
6-6,2 | 2 | 2 | 28,6% | 28,6% | 1,429
6,2-6,4 | 4 | 6 | 57,1% | 85,7% | 2,857
6,4-6,6 | 1 | 7 | 14,3% | 100,0% | 0,714
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 193: Empirikus (tapasztalati) sűrűségfüggvény
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 194: Ábrázolás derékszögű koordinátarendszerben
Két adatsort, összetartozó értékpárokat ábrázolunk.
Egy értékpár egy pont az ábrán.
Vízszintes tengelyen a független (magyarázó) változó értékeit szerepeltetjük, míg a függőleges tengelyen a függő (eredmény) változó értékeit.
Az ok-okozat mutatja a tengelyek szerepét.
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 195: Ábrázolás derékszögű koordinátarendszerben
A fizikai mennyiségnek a tengelyen egy távolság érték felel meg.
E megfeleltetés lehet:
  lineáris,
  logaritmikus,
  exponenciális.
E megfeleltetés a két ábrázolandó mennyiség közötti kapcsolattól függ.
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 196: Ábrázolás derékszögű koordinátarendszerben
Az adatpontokat például kereszttel jeleníthetjük meg.
Az ábrázolás célja lehet egy tendencia (függvényszerű kapcsolat) láttatása.
Tendenciát megfigyelve a pontokon túl folytonos vonalat is szerepeltethetünk, de
  ne a pontokat kössük össze és
  a pontoktól legkisebb eltérésre törekedjünk.
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 197: Példa
LED karakterisztikájának felvételéhez változtassuk a tápfeszültséget (Ut) 0 V-tól 5 V-ig 0,2 V lépésközzel azon az áramkörön, mely a LED-ből és a vele sorba kapcsolt ellenállásból áll, s mérjük a LED-en eső feszültséget (Ud) és a rajta átfolyó áramerősséget (Id).
  Ábrázoljuk a LED-hez tartozó értékeket az adatok alapján!
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 198: Példa
Ut [V] | Ud [V] | Id [mA] | Ut [V] | Ud [V] | Id [mA]
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,81 | 4,41
0,20 | 0,19 | 0,00 | 2,80 | 1,82 | 4,86
0,40 | 0,39 | 0,00 | 3,00 | 1,84 | 6,28
0,60 | 0,58 | 0,00 | 3,20 | 1,86 | 6,91
0,80 | 0,77 | 0,00 | 3,40 | 1,88 | 8,08
1,00 | 0,98 | 0,00 | 3,60 | 1,89 | 8,96
1,20 | 1,26 | 0,00 | 3,80 | 1,91 | 9,94
1,40 | 1,39 | 0,00 | 4,00 | 1,92 | 10,72
1,60 | 1,57 | 0,07 | 4,20 | 1,93 | 11,62
1,80 | 1,68 | 0,63 | 4,40 | 1,95 | 12,92
2,00 | 1,72 | 1,36 | 4,60 | 1,96 | 13,76
2,20 | 1,76 | 2,28 | 4,80 | 1,97 | 14,95
2,40 | 1,78 | 3,24 | 5,00 | 1,99 | 15,77
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 199: Példa
Fejezet elejére
Ábrázolás

## Slide 200: Kapcsolatvizsgálat
13. fejezet

## Slide 201: Kapcsolatvizsgálat
Csak lineáris (Y = a∙X+b) típust vizsgálunk:
  gyakran tapasztalható,
  több típus erre visszavezethető,
  egyszerűen kezelhető.
Függvénykeresés előtt kapcsolatvizsgálat:
  vizuális: X-Y diagram,
  számszerűsíthető: korrelációs együttható (ρ), mely csak becsülhető.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 202: Korrelációs együttható tulajdonságai
Lineáris kapcsolat szorosságát méri.
-1 ≤ ρ ≤ 1.
ρ = 0: nincs lineáris kapcsolat.
|ρ| = 1: determinisztikus, Y = a∙X+b kapcsolat:
  ρ = 1: pozitív kapcsolat (a > 0),
  ρ = -1: negatív kapcsolat (a < 0).
0 <|ρ|< 1: sztochasztikus kapcsolat:
  az 1-hez közelebbi értéknél erősebb a kapcsolat.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 203: Pearson-féle korrelációs együttható (r)
A ρ becsült értéke r: a minta korrelációs együtthatója.
r tulajdonságai megegyeznek ρ-éval és alkalmas a kapcsolat szorosságának jellemzésére.
r ≠ 0 még ρ = 0 esetén sem:
  ρ = 0 ellenőrzendő t-próbával.
Determináció (r2): a független (X) változó hányadrészben magyarázza az eredmény (Y) értékét.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 204: Minta korrelációjának számítása
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat
Jelölések:
xi: az X mennyiség i-edik mért értéke,
yi: az Y mennyiség i-edik mért értéke,
n: a mérések száma.

## Slide 205: Korrelációs együttható t-próbája
ρ = 0 ellenőrzése:
  Egy t érték kiszámítása:
  Adott biztonsági szinthez és (n-2) szabadsági fokhoz tartozó tn-2 meghatározása a t-eloszlás táblázatából.
  Ha |t|> tn-2, akkor ρ ≠ 0: van kapcsolat, szorosságát r mutatja.
  Ha |t| tn-2, akkor ρ = 0: nincs kapcsolat.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 206: Kapcsolat szorossága
|r|≤ 0,2:
  kapcsolat nagyon gyenge,
  értelmetlen lineáris függvényt keresni.
|r|≥ 0,8:
  szoros lineáris kapcsolat,
  Y értéke lineáris egyenlettel becsülhető X-ből.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 207: Az Y = a∙X+b egyenlet (regressziós egyenes) paramétereinek becslése
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat
Jelölések:
: az a paraméter becsült értéke,
: a b paraméter becsült értéke.

## Slide 208: Lineáris kapcsolatra visszavezethető
Logaritmizálással:
  hatványkitevővel (Y = a∙Xb) felírható,
  exponenciális (Y = a∙bX) regresszió függvény.
Különböző függvényekkel transzformálva az eredeti változókat lineáris kapcsolat nyerhető.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 209: Feladat
Pt100 ellenállás-hőmérő esetén ismert néhány hőmérsékleti értékhez tartozó ellenállás érték.
  Határozzuk meg a korrelációs együttható értékét!
  Ellenőrizzük t-próbával 99%-os megbízhatósági szinten, hogy van-e lineáris kapcsolat a hőmérséklet és az ellenállás között!
  Ha van kapcsolat, akkor határozzuk meg a lineáris regressziót leíró egyenletet és a determinációs értéket!
  Ábrázoljuk az adatpontokat és a regressziós egyenest!
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 210: r kiszámítása
t [°C] | R [Ω]
0,00 | 100,00
10,00 | 103,90
20,00 | 107,79
30,00 | 111,67
40,00 | 115,54
50,00 | 119,40
60,00 | 123,24
70,00 | 127,08
80,00 | 130,90
90,00 | 134,71
100,00 | 138,51
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 211: t-próba
t kiszámítása:
tn-2 meghatározása táblázatból:
  szabadsági fok: n-2 = 11-2 = 9,
  megbízhatósági szint: 99%,
  tn-2 = 3,250.
Van lineáris kapcsolat (3,250 < 707,102).
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat
Táblázat megnyitása

## Slide 212: Regressziós egyenes egyenlete
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 213: Regressziós egyenes egyenlete
Az egyenes egyenlete: y = 0,3851∙x+100,0836.
A determináció értéke: r2 = 0,999982:
  gyakorlatilag 100%-ban a hőmérséklet értékével magyarázható az ellenállás.
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 214: Ábrázolás
Fejezet elejére
Kapcsolatvizsgálat

## Slide 215: Mérési jegyzőkönyv
14. fejezet

## Slide 216: Mérési jegyzőkönyv
Okmány, mely a mérés eredményeit foglalja össze a mérés valamennyi körülményének, feltételének, eszközének, stb. rögzítésével.
Elvárás, hogy a mérés eredménye és az abból levonható következtetés hozzá nem értő számára is kiolvasható, egyértelmű legyen.
Segítségével a mérés ellenőrizhetővé és reprodukálhatóvá válik.
Fejezet elejére
Mérési jegyzőkönyv

## Slide 217: Címoldal
Felépítése:
  mérést végzők névsora,
  képzés adatai,
  mérés tárgya,
  mérés száma,
  mérés kelte,
  mérés helyszíne,
  mérés vezetője.
Fejezet elejére
Mérési jegyzőkönyv
Címoldal minta

## Slide 218: Tartalmi rész
Felépítése:
  mérés célja,
  mérés rövid elméleti alátámasztása,
  mérés menete,
  kapcsolási vázlat(ok), összeállítási rajz(ok), beren-dezés(ek) ábrája szabványos szimbólumokkal,
  működési leírás(ok),
  alkalmazott összefüggés(ek), számítás(ok), behelyettesítés(ek),
Fejezet elejére
Mérési jegyzőkönyv

## Slide 219: Tartalmi rész
  mérési és számítási eredmények táblázatos összefoglalása,
  mérési eredmények ábrázolása,
  mérés értékelése, tapasztalatai,
  mérés tartozékainak megnevezése, jellemzői, azonosítója,
  mérés körülményei,
  melléklet(ek) megnevezése,
  aláírások.
Fejezet elejére
Mérési jegyzőkönyv

## Slide 220: Irodalomjegyzék
Bogár I. (szerk.): Gépipari villamos mérések és műszerek, Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest, 1983
Csáki F., Bars R.: Automatika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
Csubák T.: Folyamatszabályozás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Budapest, 2013
http://sirkan.iit.bme.hu/dokeos/courses/BMEVIIIM179/document/CSUB%C1K/2_szenzorok_jellemzoi.pdf?cidReq=BMEVIIIM179 (2014. 01. 11.)
Fekete A. (szerk.): Méréstechnika és automatizálás az élelmiszergazdaságban, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1996
Fejezet elejére
Irodalomjegyzék

## Slide 221: Irodalomjegyzék
Galla J.: Méréstechnika, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, 2013
http://www.bgk.uni-obuda.hu/ggyt/targyak/seged/bagmt14nnb/ea1.pdf (2014. 01. 11.)
Gellérthegyi J., Baka K.: Méréstechnika I/1, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991
Gergely I.: Méréstechnikai alapismeretek, Műszaki Kiadó, Budapest, 2011
Gerzson M.: Méréselmélet, Typotex Kiadó, Budapest, 2011
Horváth E. (szerk.): Méréstechnika, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Budapest, 2010
Fejezet elejére
Irodalomjegyzék

## Slide 222: Irodalomjegyzék
Hsu T-R.: Application of Second Order Differential Equations in Mechanical Engineering Analysis
http://www.engr.sjsu.edu/trhsu/Chapter%204%20Second%20order%20DEs.pdf (2014. 01. 11.)
Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM)
http://www.muszeroldal.hu/metrology/vim.pdf (2014. 01. 11.)
Oláh F., Rózsa G.: Automatikai építőelemek, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2008
http://www.sze.hu/~jager/Automatika_elemek/autelemek_jegyzet.pdf (2014. 01. 11.)
Fejezet elejére
Irodalomjegyzék

## Slide 223: Irodalomjegyzék
Váradiné Sz. A. et al.: Méréstechnika
http://www.uni-miskolc.hu/~elkszl/Oktatasi_anyag/Merestechnika_jegyzet.pdf (2014. 01. 11.)
http://ob121.com (2014. 01. 11.)
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=103518 (2014. 01. 11.)
http://www.laboreszkozok.hu (2014. 01. 11.)
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/muszerek_es_meresek.pdf (2014. 01. 11.)
http://www.pass-services.co.uk (2014. 01. 11.)
Fejezet elejére
Irodalomjegyzék